## Slide 1: Giới thiệu về hệ định vị toàn cầu
Hệ định vị toàn cầu (Global positioning system) được viết tắt GPS là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do bộ quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế xây dựng, vận hành và quản lý
Hệ thống GPS được vận hành bởi không lực Hoa Kỳ và do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ quản lý, ban đầu được dùng trong mục đích quân sự nhưng sau những năm 1980 chính phủ Hoa Kỳ cho phép sử dụng GPS vào mục đích dân sự ở phạm vi toàn cầu

## Slide 2: Về lịch sử:
Ban đầu , GPS được phát triển cho mục đích quân sự, nhưng sự cố chuyến bay 007 của Korean Air Lines bị bắn rơi vào năm 1983 sau khi lạc vào vùng trời cấm của Liên Xô làm chết 269 người thì mới được tổng thống Ronald Reagan cho phép dùng trong mục đích quân sự sau những năm 1980
Nhưng lo ngại về vấn đề an ninh nên khi được đưa vào dân sự chính phủ Mỹ đã cố ý làm giảm độ chính xác của hệ thống định vị nên ban đầu chúng không thỏa mãn được những yêu cầu an toàn của hàng không dân sự và hàng hải tại thời điểm đó. Phải đến vào ngày 1 tháng 5 năm 2000 tổng thống Bill clinton mới ký chỉ thị giúp cho hệ thống điịnh vị dân sự có độ chính xác tương tự cung cấp cho dân sự.

## Slide 3: Sự hoạt động GPS
GPS hoạt động trong mọi thời tiết , mọi nơi trên trái đất , 24 giờ một ngày. Không mất phí thuê bao hoặc mất tiền trả cho việc thiết lập sử dụng GPS chỉ cần có thiết bị thu tín hiệu và phần mềm nhúng hỗ trợ
Hiện tại GPS là Hệ thống định vị bằng Vệ tinh được sử dụng nhiều nhất trên thế giới nhưng ngoài GPS còn có GLONASS của Nga và mới nhất là Galileo của Liên minh Châu Âu có tính năng tương tự và độ chính xác tương đương với GPS của Hoa Kỳ.
Nguyên lý hoạt động cốt lõi của GPS cũng giống như các Hệ thống định vị bằng vệ tinh khác là khi xét trong cùng một thời điểm và xác định được khoảng cách từ điểm đó đến ít nhất ba vệ tinh thì tọa độ của điểm đó trên mặt đất sẽ được xác định

## Slide 4: Sự hoạt động GPS
Các hệ thống dẫn đường truyền thống hoạt động dựa trên các trạm phát tín hiệu vô tuyến điện hoạt động ở giản tần 90-100 kHz
Các vệ tính GPS bay vòng quanh trái đất hai lần trong một ngày theo một quỹ đạo rất chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất. Các máy thu GPS nhận được thông tin và bằng phép tính lượng giác tính được chính xác vị trí của người dung
Máy thu phải nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai chiều
+ Kinh độ , Vĩ độ , Cao độ

## Slide 5: Độ chính xác
Các máy thu GPS ngày nay cực kì chính xác, nhờ vào thiết kế nhiều kênh hoạt động song song của chúng. Các máy thu 12 kênh song song nhanh chóng khóa vào các quả vệ tinh khi mới bật lên và chúng duy trì kết nối bền vững
Trạng thái của khí quyển và các nguồn gây sai số khác có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của máy thu GPS. Các máy thu GPS có độ chính xác trung bình trong vòng 15 mét

## Slide 6: Các thành phần GPS
GPS hiện tại gồm 3 phần chính: phần không gian, kiểm soát và sử dụng.Không quân Hoa Kỳ phát triển, Bảo trì và vận hành các phần không gian và kiểm soát.Các vệ tinh GPS truyền tín hiệu từ không gian, và các máy thu GPS sử dụng các tín hiệu này để tính toán vị trí trong không gian 3 chiều(kinh độ , Vĩ độ và độ cao) và thời gian hiện tại.

## Slide 7: Phần không gian
Phần không gian gồm 30 vệ tinh (27 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh dự phòng) nằm trên các quỹ đạo xoay quanh Trái Đất. Chúng cách mặt đất 20.200km, bán kính quỹ đạo 26.600 km. Chúng chuyển động ổn định và quay hai vòng quỹ đạo trong khoảng thời gian 24 giờ với vận tốc 7 nghìn dặm một giờ. Các vệ tinh trên quỹ đạo được bố trí sao cho các máy thu GPS trên mặt đất có thể nhìn thấy tối thiểu 4 vệ tinh vào bất kỳ thời điểm nào.

## Slide 8: Phần kiểm soát
Mục đích trong phần này là kiểm soát vệ tinh đi đúng hướng theo quỹ đạo và thông tin thời gian chính xác.có 5 trạm kiểm soát đặt rải rác trên mặt đất
bốn trạm kiểm soát hoạt động một cách tự động , và một trạm kiểm soát là trung tâm
Bốn trạm này nhận tín hiệu liên tục từ những vệ tinh và gửi các thông tin này đến trạm kiểm soát trung tâm.Tại trạm kiểm soát trung tâm, nó sẽ sửa lại dữ liệu cho đúng và kết hợp với hai an-ten khác để gửi lại thông tin cho các vệ tinh.Ngoài ra, còn trạm kiểm soát trung tâm dự phòng và sáu trạm quan sát chuyên biệt

## Slide 9: Phần sử dụng
Phần sử dụng là thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh GPS và người sử dụng thiết bị này
Vệ tinh GPS đầu tiên được phóng năm 1978.
+) Hoàn chỉnh đầy đủ 24 vệ tinh vào năm 1994.
+) Mỗi vệ tinh được làm để hoạt động tối đa là 15 năm.
+) Vệ tinh GPS có khối lượng khoảng 1500kg và dài khoảng 17 feet(5m) với các tấm năng lượng Mặt Trời mở (có độ rộng 7m2).
+) Công suất phát bằng hoặc dưới 50 watts.

## Slide 10: Tín hiệu GPS
Các vệ tinh GPS phát hai tín hiệu vô tuyến công suất thấp dải L1 và L2. ( dải L là phần sóng cực ngắn của phổ điện từ trải rộng từ 0,39 tới 1,55 GHz). GPS dân sự dùng tần số L1 1575,42 MHz trong dải UHF.Tín hiệu truyền trực thị, có nghĩa là chúng sẽ xuyên qua mây, thủy tinh và nhựa nhưng không qua phần lớn các đối tượng cứng như núi và nhà

## Slide 11: Nguồn lỗi GPS
Những yếu tố có thể làm giảm tín hiệu GPS và vì thế ảnh hưởng tới chính xác bao gồm:
Giữ chậm của tầng đối lưu và tầng ion- Tín hiệu vệ tinh bị chậm đi khi xuyên qua tầng khí quyển
Tín hiệu đi nhiều đường – Điều này xảy ra khi tín hiệu phản xạ từ nhà hay các đối tượng khác trước khi tới máy thu
Lỗi đồng hồ máy thu – Đồng hồ có trong máy thu không chính xác như đồng hồ nguyên tử trên các vệ tinh GPS
Lỗi quỹ đạo – Cũng được biết đến như lỗi thiên văn, do vệ tinh thông báo vị trí không chính xác
Lỗi do ảnh hưởng của bão từ, đã được trải nghiệm thử nhiều lần, tùy theo cường độ bão của bão từ mà sai số của GPS sẽ sai từ vài chục đến hơn 100m

## Slide 12
Số lượng vệ tinh nhìn thấy – Càng nhiều quả vệ tính được máy thu GPS nhìn thấy thì càng chính xác. Nhà cao tầng, địa hình , nhiễu loại điện tử hoặc đôi khi thậm chí tán lá dày cũng có thể chặn thu nhận tín hiệu, gây lỗi định vị hoặc không định vị được.Nói chung là máy thu GPS không làm việc trong nhà, hay dưới nước hoặc dưới đất.
Che khuất về hình học
Sự giảm có chủ tâm tín hiệu vệ tinh